Pokyny pro práci v terénu

- Pracujte ve dvojici.

- Používejte ochranných pomůcek (pracovní oděv-dlouhé kalhoty a pevná sportovní obuv, brýle, rukavice, helma ).

- S sebou noste základní zdravotnický materiál, nejméně jeden kapesní obvaz a tlakový obvaz.

- Na staveniště a soukromé pozemky vstupujte pouze se souhlasem majitele objektu nebo zodpovědného pracovníka a řiďte se jejich pokyny..

- Při odběru vzorků si chraňte hlavu před zraněním pádem uvolněné horniny a používejte ochranné pomůcky – brýle, rukavice, helma apod.).

- Dodržujte zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek.

- Nevstupujte na železnici , do vyhrazených prostorů SD a do ochranných pásem tras elektrického vedení.

# Rady pro práci v terénu

- Z důvodu náhlé změny počasí přizpůsobte svůj oděv (pláštěnka, teplé rukavice, čepice, popř. boty na přezutí).

- Pro orientaci v terénu používejte kvalitní mapy, popř. kompas nebo buzolu.

- K primární geologické dokumentaci noste poznámkový blok a veškeré popisy v terénu provádějte obyčejnou tužkou (propisovací tužka se ve vlhkém počasí rozpíjí).

- Na odebrané vzorky s sebou noste sáčky.

- Popis vzorků dělejte přímo na lokalitě, nespoléhejte na vlastní paměť.

- Noste s sebou malou lahvičku s 4% HCl ( pozor při manipulaci!).Lahvička musí být označena zřetelným štítkem: Pozor, žíravina!

- Noste s sebou starý kapesní nůž, špachtli, kladivo (ne příliš velké), kapesní lupu a fotoaparát.

- Popisy vzorků a primární fotodokumentaci provádějte při optimálních světelných podmínkách.

- Každý odkryv nebo průzkumné dílo dokumentujte kromě fotodokumentace i náčrtem se zvýrazněním základních geologických struktur, které nemusí být na fotografiích patrné.

- Nepřeceňujte vlastní síly a nepodceňujte sílu přírody!

- Buďte šetrní vůči přírodě a majetku obecně!