technologické skupiny a technologie výstavby podzemních děl (podle O. Tesaře)

| Technologická skupina | Podmínky pro ražení | Stabilita horniny | Nosnost horniny | Druh ražení | Druh rozpojování | Vhodná provizorní výstroj | Fakturační zatřídění dle ražnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ostění | SB | kotvení | válcovanéprofily |  |
| I.a | velmi dobré | stabilní | >20 dní | bez omezení | trhací práce, strojní rozpojování | obkladní | vhodný | - | - | I. stupeň (u hornin tř. A = litá skála) |
| I.b | dobré | stabilní s ojedinělými nadvýlomy | 2÷20 dní | bez omezení | trhací práce, strojní rozpojování | lehké | vhodný | ocelová síť, krátké svorníky | - | I. stupeň (u hornin tř. A = litá skála) |
| II. | zhoršené | dočasně stabilní | 2 hod ÷ 2 dny | omezení délky záběru nebo členěný porub | trhací práce, strojní rozpojování | střední až těžké | vhodný | ocelová síť, dlouhé svorníky | vhodné | II. stupeň |
| III. | nepříznivé | nestabilní | <2 hod | členěný porub nebo nečleněný porub s omezením délky záběru a stabilizací čela | strojní rozpojování s dílčím záběrem, trhací práce | silně tlakové typy se spodní klenbou | vhodný | ocelová síť, dlouhé svorníky | vhodné | III. stupeň |
| IV. | nevhodné | zcela nestabilní | 0 | zvláštní způsoby ražení | ruční nebo strojní rozpojování | silně tlakové typy se spodní klenbou | - | - | - | III. stupeň |

SB = stříkaný beton