Poklesová kotlina vzniká v důsledku ztráty objemu horniny v okolí výrubu extruzí v čelbě a konvergencí na plášti. Je aproximována Gaussovou křivkou (obr. 1).

Obr. 1	„Objemová ztráta horniny“ [R. B. Peck, 1969]

Pro odhad vzniklé poklesové kotliny je dobrým výchozím údajem její možná plocha. Posuzuje se z velikosti jejího řezu příčného na směr ražení.

Pro tunelování v jílech provedl shrnutí tohoto údaje z řady lokalit M. L. Myrianthis, doplněný J. Menclem:

- v tuhých jílech: průměrně 2,5 % plochy výrubu (max. 6,2 %, min. 1,4 %)

- londýnské jíly (metro): 1 až 4 % plochy výrubu

- frankfurtské jíly: 1,2 % plochy výrubu (při ražbě štítem), 5 až 7 % plochy výrubu (při ražbě NRTM)

- budapešťské jíly (metro): 3 až 4 %, plochy výrubu, při ražbě pod Dunajem 7 až 13 % plochy výrubu

- brněnské jíly (primární kolektory): místy až přes 10% plochy výrubu (V. Horák)

- Plocha (objem) poklesové kotliny:									[1]

- Maximální pokles v ose výrubu:

[2]

- Vertikální sednutí ve vzdálenosti y od středu poklesové kotliny:		[3]

- Pokles v inflexních bodech (y = i):							[4]

- Pokles v bodu maximální křivosti: 							[5]

# Text boxes

- primární kolektorový tunel v Brně:

- plocha výrubu 25 m2

- hloubka počvy tunelu pod terénem 28 m

- ražený v miocénních tuhých až pevných jílech

- plochu poklesové kotliny v příčném řezu uvažovat min. 5÷ 7% plochy výrubu (viz)

- stanovit předpokládané parametry poklesové kotliny (šířka, smax, i, průběh...)

Obr. 2

Graf pro předpověď šířky poklesové pánve v závislosti na geometrii ražené podzemní stavby a geologickém prostředí [R. B. Peck, 1967]