Požadavky k zápočtu BF004 Zakládání staveb, kombinované studium

A: PŘÍKLADY

Př. 1

Posuďte navrženou základovou patku pro případ:

- Neodvodněných podmínek zatížení.

- Odvodněných podmínek zatížení.

Rozměry patky: B = 2,1m, L = 2,2m. Hloubka založení D = 0,9m, tloušťka patky T = 0,9m.

Složky návrhového zatížení působící v horní úrovni patky jsou: Vd = 960kN, Hxd = 65kN,

Mxd = 80kNm, Hyd = 40kN, Myd = 50kNm.

Základovou půdu tvoří písčitý jíl s návrhovými parametry: (d´= 17o, cd´ = 12kPa, (ud = 0o,

cud = 30kPa, ( = 19 KNm-3, (sat = 21 KNm-3.

Hladina podzemní vody je v hloubce 0,9m pod terénem.

Návrhová hodnota objemové tíhy betonu je: (bd = 24 KNm-3.

Postupujte dle zásad ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecné zásady. Viz [6]

Př. 2

Stanovte výpočtovou únosnost osamělé vrtané piloty průměru d = 0,6 až 1,2m, délky

L = 9 až 12m (průměr a délku piloty si zvolte individuálně) prováděné technologií CFA v zadaných geologických poměrech, viz př. 1[1], str. 78 až 80.

Postupujte dle zásad ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecné zásady. Viz [6]

Př. 3

Stanovte průběh mezní zatěžovací křivky vrtané piloty průměru d = 0,72m (možno zvolit i d = 0,82; 0,92m; 1,020m, 1,42m) v geotechnickém profilu viz př. 2 [1], str. 86 až 87.

Postupujte dle zásad ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecné zásady. Viz [6]

Př. 4

Stanovte průběh zatížení, hloubku vetknutí a průběh momentů pro pilotovou stěnu z vrtaných pilot průměru d = 0,88m v osových vzdálenostech B = 1,5m pro volnou výšku

H = 3,5m až 5,5m. Statické schéma viz př. 3 [1], str. 161 až 163.

Postupujte dle zásad ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecné zásady. Viz [6]

Pozn: Další příklady budou řešeny v rámci konzultací.

B: SEMINÁRNÍ PRÁCE

Zpracujte seminární práci v minimálním rozsahu 20 stran na zvolené téma související se zakládáním staveb (plošné základy, záporové pažení, technologie pilot, zlepšování zemin, podzemní stěny, hřebíkování svahů…).

Práce musí obsahovat: stručný popis technologie, výhody a nevýhody metody, ca 3 příklady použití v praxi, ekonomické zhodnocení.

Pozn.: Vypracované příklady i seminární práce musí být odevzdány v písemné formě. V práci musí být uvedeny veškeré použité prameny.

Vyučující:  Ing. Věra Glisníková, CSc.

Ústav geotechniky

tel.: 541147238

E-mail: glisnikova.v@fce.vutbr.cz

Místnost B323

Stránka Ústavu geotechniky http://geotech.fce.vutbr.cz/