SEKUNDÁRNÍ NAPJATOST V OKOLÍ KRUHOVÉHO OTVORU

- Z hlediska matematického vyjádření jde o případ maximálně zjednodušený

- Pokud by otvor nebyl kruhový tak se převádí na rovnoplochý kruhový

PŘEDPOKLADY:

- Úloha je rovinná => řešíme 1 bm délky konstrukce (prostředí). Nadloží i okolí je vzhledem k Ø otvoru velmi vysoké resp. daleké (tj. > než 10 Ø)

- Látka prostoru je pružná (tj. řešení v pružném oboru napětí)

- Primární stav napjatosti je dán svislým hlavním napětím σz = γ h

- Okraj otvoru není zatížen

- Ražený objekt není ovlivňován jiným podzemním dílem (tj. to se nachází nejblíže ve vzdálenosti 10 Ø)

ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ Z MATEMATICKÉ TEORIE PRUŽNOSTI (z Airy-ho funkce napětí), pro střed kruhového otvoru:

Postupnou derivací obdržíme vztahy pro výpočet radiálního (σr), tangenciálního (σt) a smykového (τ) napětí:

PŘÍKLAD:

Vypočítejte průběhy napětí σr, σt a τ v okolí kruhového výrubu oslabujícího horninový masív. Vypočtené hodnoty napětí σr, σt a τ graficky vyneste.

Poloměr výrubu a = 3 m; hloubka středu výrubu pod povrchem terénu (= nadloží) H = 65 m; objemová tíha horniny γ = 26 kNm-3; Poissonovo číslo horninového prostředí ν = 0,25.

Úlohu řešte pro úhel ω = 2 n (pro n ≤ 20); resp. 1,5 n (pro n > 20).

- H > 10 . 2a => podmínka vysokého nadloží je splněna