Požadavky na zpracování seminární práce z geologie:

Zadání seminární práce

Vyhledejte v terénu přirozený nebo umělý odkryv (např. stěnu stavební jámy, silniční nebo železniční zářez, skalní výchoz apod.), na kterém lze studovat geologický profil lokality.

Zhodnoťte inženýrskogeologické poměry místa v rozsahu etapy orientačního inženýrskogeologického průzkumu. Práci zpracujte podle níže uvedených pokynů.

Titulní list

Na titulní straně seminární práce napište název práce s označením lokality:

Orientační inženýrskogeologický průzkum na lokalitě …….

(Seminární práce z předmětu BF001 - Geologie)

Do spodní části titulní strany vložte tabulku (viz tab. 1)

Tab. 1: Přehledná tabulka se základními informacemi

| Jména řešitelů | Studijní skup. | Měsíc/Rok | Hodnocení vyučujícím |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita*) |  |

*) – u obcí menších než 10 000 obyvatel uveďte do závorky také nejbližší město s více než 10 000 obyvateli

Příklad:

| Jména řešitelů | Studijní skupina | Měsíc/Rok | Hodnocení vyučujícím |
| --- | --- | --- | --- |
| Bedřich Fiala Hana Kvítková | B1VS65 B1VS65 | 12/2018 |  |
| Lokalita*) | Lipůvka (u Blanska) |

Obsah práce

Na druhé straně seminární práce uveďte obsah a seznam příloh.

Příklad:

Obsah:

- Úvod a účel práce

- Dosavadní prozkoumanost

- Geomorfologie

- Geologická stavba širšího okolí

- Hydrogeologie

- Průzkumná díla

- Geodynamické jevy

- Závěr a doporučení pro stavbu

Přílohy:

- Geografická mapka

- Mapa vrtné prozkoumanosti (viz Obr. 2)

- Tabulka vrtů v okolí lokality (viz Obr. 3)

- Detailní informace o provedených průzkumech v okolí lokality (viz Obr. 5)

- Výřez z rastrové geologické mapy 1:50 000 s označením lokality (viz Obr. 9)

- Legenda ke geologické mapě (viz Obr. 11)

- Výřez z mapy svahových nestabilit (viz Obr. 13)

- Fotodokumentace

- Geologický profil

Kapitola 1	   Úvod a účel práce

V první kapitole krátce uveďte zaměření vaší seminární práce.

Příklad:

Seminární práce předkládá zhodnocení inženýrskogeologických poměrů lokality v Lipůvce u Blanska v rozsahu orientačního inženýrskogeologického průzkumu.

Kapitola 2	   Dosavadní prozkoumanost

Ve webové aplikaci Vrtné prozkoumanosti ČR na stránkách České geologické služby vyhledejte podklady pro zpracování archivní rešerše zájmového území. Kapitola bude obsahovat:

výřez širšího okolí lokality z mapy vrtné prozkoumanosti s pozicemi a označením dříve provedených vrtů a

detailní informace o 3 nejbližších inženýrskogeologických průzkumných zprávách, z nichž blízké vrty pocházejí (viz návod na str. 6-9). Budou uvedena tato data:

signatura (tj. označení průzkumné zprávy);

autoři;

název průzkumné zprávy;

rok vydání;

lokalita;

okres;

deskriptory (tj. klíčová slova charakterizující tématiku zprávy, např. analýza vod, laboratorní zkoušky zemin, geologický profil, zhutňování apod.);

počet stran;

počet příloh.

Zdroj: Česká geologická služba (ČGS) → Mapové aplikace → Geologická prozkoumanost → Vrtná prozkoumanost

https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost/

Kapitola 3	   Geomorfologie

Uveďte geografickou polohu a popis lokality a přiřaďte ke geomorfologickým jednotkám (subprovincie, oblast, celek, podcelek). Popište:

charakteristiku pozemku (v zástavbě, na poli, louce, v lese, zahradě atp., příjezd, inženýrské sítě), morfologii terénu (zejména směry sklonu svahů a sklony svahů, na vrcholu, na svahu, v říční nivě, v údolí apod.), nadmořská výška;

základní hydrologická data (blízké vodní toky, rybníky a přehrady, vzdálenost i výška terénu nad hladinou);

klimatické poměry (informaci lze získat z hydrometeorologických map);

pozici lokality v geomorfologickém členění ČR od subprovincie do podcelku (viz návod na str. 9-10).

Zdroj: Národní geoportál INSPIRE  → Mapové kompozice → INSPIRE → II.4 Geologie → Geomorfologická mapa (přidat do mapy)

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Kapitola 4	   Geologická stavba širšího okolí

Popište geologickou stavbu širšího okolí lokality. Kapitola bude obsahovat:

výřez širšího okolí lokality z rastrové základní geologické mapy 1:50 000 a příslušné vysvětlivky k mapě (viz návod na str. 10-14);

přiřazení k regionálně geologické jednotce (celek, oblast);

vlastní geologická stavba (jaké jsou na místě a v širším okolí horniny nebo zeminy, do jakého patří souvrství, jejich stáří a složení). Geologické jednotky se popisují od podloží (obvykle nejstarší) do nadloží (obvykle nejmladší), podloží viz mapy odkryté, je třeba popsat i kvartérní nadloží-mapa kvartérních pokryvů, i dle popisu profilu výkopu.

Zdroj: Česká geologická služba (ČGS) → Mapové aplikace → Geologie  → Geovědní mapy 1: 50 000

https://mapy.geology.cz/geocr50/

Kapitola 5	   Hydrogeologie

Zhodnoťte hydrogeologické poměry širšího okolí zkoumané lokality. Uveďte:

charakteristiku propustnosti a typ propustnosti horninového prostředí;

informace o podzemní vodě, pokud je lze zjistit:

hloubka hladiny podzemní vody a případné kolísání;

studny – hloubka, vydatnost;

prameny;

případná ochranná pásma vodních zdrojů;

místní zkušenosti (dotazy u obyvatel – kolísání HPV, fyzikální a chemické vlastnosti vody, agresivita vody).

Zdroj: Česká geologická služba (ČGS) → Mapové aplikace → Hydrogeologie → Hydrogeologická prozkoumanost

https://mapy.geology.cz/hydrogeologicka_prozkoumanost/

Kapitola 6	   Průzkumná díla

Shrňte informace získané z vlastní průzkumné práce.

Odeberte z každé vrstvy dokumentační vzorek a zdokumentujte horninový materiál. Vzorky uchovávejte buď ve dvou igelitových sáčcích a zavažte provázkem, nebo v zavařovacích sklenicích se šroubovacím víkem-ochrana proti vysychání. Každý vzorek označte popiskou, která bude obsahovat:

lokalitu;

číslo vzorku;

hloubku odběru pod povrchem;

datum odběru;

počasí ve dne odběru;

odebral: jméno a příjmení.

Popište hodnocené průzkumné dílo (výkop, odkryv, zářez, vrt; rozměry a hloubka; zda je přirozený nebo umělý):

slovní popis odkryvu po vrstvách od nadloží do podloží (barva a název horniny, mocnost vrstev).

Součástí kapitoly je tabulka (viz tab. 1). Přehledně v ní shrnete výsledky svého průzkumu a doplníte orientační pojmenování zemin a orientační hodnoty geotechnických parametrů:

Orientační označení zeminy podle ČSN EN ISO 14688-1;

Orientační označení zeminy podle ČSN 73 6133;

Orientační hodnoty geotechnických parametrů podle ČSN 73 1001:

Základní tabulková únosnost Rdt (kPa);

Deformační modul přetvárnosti Edef (MPa).

Tab. 2: Tabulka pro popis odkryvu

| Hloubka od – do (m p. t.): | Orientační název zeminy: | Popis: | Orientační označení zeminy podle ČSN EN ISO 14688-1 | Orientační označení zeminy dle ČSN 73 6133 | Orientační únosnost Rdt (kPa) | Orientační modul přetvárnosti Edef (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zdroj: podklady budou dodány během cvičení.

Kapitola 7	   Geodynamické jevy

Popište, zda byly v okolí lokality v minulosti zaznamenány nějaké geodynamické jevy:

svahové pohyby (sesuvy zaznamenané v mapě svahových nestabilit ČGS);

případně krasové jevy, zemětřesení, poddolování;

výřez mapy svahových nestabilit (viz návod na str. 14-15).

Zdroj: webová aplikace ČGS –Svahové nestability: Česká geologická služba → Mapové aplikace → Geohazardy → Svahové nestability:

http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Kapitola 8	   Závěr a doporučení pro stavbu

Shrňte všechny závažné skutečnosti zjištěné při průzkumu, zvláště pokud mohou mít vliv na návrh nebo funkci stavby (např. vysoká úroveň hladiny podzemní vody, přítomnost měkkých, vysoce stlačitelných a málo únosných zemin, přítomnost spraší, proměnná mocnost různě stlačitelných vrstev zemin apod.).

Přílohy

Součástí práce jsou mapové přílohy (viz pokyny), fotodokumentace a geologický profil lokality.

Cesty k mapám a práce s mapami:

Mapy a legendy k nim je třeba vytisknout barevně

Kapitola 2	   Vyhledávání ve webové aplikaci Vrtná prozkoumanost ČGS

K základním metodám geologického průzkumu lokality patří provádění geologických vrtů.

V aplikaci Vrtná prozkoumanost jsou zaznamenána místa, ve kterých byly v minulosti provedeny geologické vrty, a k jednotlivým vrtům lze dále v databázi vyhledat další údaje (hloubka vrtu, geologická skladba, z jaké průzkumné zprávy vrt pochází, kdo je autorem průzkumné zprávy, jaký má zpráva rozsah a čím se zabývá apod.).

Postup:

Spusťte webovou aplikaci pro vyhledávání vrtů:

Zdroj: Česká geologická služba (ČGS) → Mapové aplikace → Geologická prozkoumanost → Vrtná prozkoumanost

https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost/

Vyhledejte v mapě vaši lokalitu, přibližte ji do měřítka 1:15 120 nebo podrobnějšího (zoom level 8/12 až 10/12). Na mapovém výřezu se objeví křížky s čísly = místa vrtů, které byly provedeny v těchto lokalitách v rámci různých inženýrskogeologických průzkumů (viz Obr. 1). V rámci jednoho průzkumu mohlo být provedeno více vrtů. Barvy křížků označují hloubku a typ vrtu.

V levé části klikněte na kartu „Seznam vrstev“ a rozklikněte položku „Vrtná prozkoumanost“.

Vyhledávání v mapě vrtné prozkoumanosti ČGS

V podpoložce „Vrtná prozkoumanost“ zaklikněte, že chcete zobrazit „Vrty“, „Zobrazení původních názvů“ a „Zobrazení GDO“ (viz Obr. 1). V mapě se vedle křížků označujících umístění vrtů zobrazí také šesticiferný kód vrtu, podle kterého lze dohledat další údaje o vrtu v databázi, a dále původní označení vrtu v konkrétní geologické zprávě (viz J-7, J-6 … J-1 v Obr. 1 a Obr. 2).

Výřez z mapy vložte jako přílohu do své seminární práce (viz Obr. 2).

Příloha kapitoly 2 - Výřez z mapy vrtné prozkoumanosti

Zadejte v liště nad mapou „Vyhledávání“  ( „Rychlé“ ( „Vrtná prozkoumanost“ a v dolní části okna vyberte nástroj pro vyhledávání . V mapě pak označte oblast s vrty, které vás zajímají. Dole pod mapou se objeví informace o vybraných vrtech. Klikněte na  nad přehledem vrtů a uložte informace o vrtech jako tabulku .csv (viz Obr. 3). V posledním sloupci vpravo je tzv. signatura průzkumné zprávy, v rámci které byl vrt proveden. V tabulce na Obr. 3 jsou vrty ze tří různých zpráv (označeny modře, zeleně a šedě).

Tabulku vrtů vložte jako přílohu seminární práce (viz Obr. 3).

Příloha kapitoly 2  - tabulka vybraných vrtů se signaturami (označeními) průzkumných zpráv, ze kterých vrty pocházejí

Vyhledání detailních informací o dříve provedených průzkumech

Příloha kapitoly 2 – Detailní informace o provedeném průzkumu v okolí lokality

Pomocí signatury (např. #GF PO5910 – vrty označené modře) dohledejte podrobnější informace o inženýrskogeologickém průzkumu, pro který byly vrty v okolí lokality provedeny.

Cesta: Kliknout na symbol   „Informace o prvku“ v levém panelu (Obr. 4) → „Odkazy“ → „Signatura GF PO5910“ → v novém internetovém okně se otevře tabulka s detailními informacemi „Detailní informace“. Informace o průzkumech vložte jako přílohu seminární práce (Obr. 5).

Kapitola 3  Vyhledávání v geomorfologické mapě na Národním geoportálu INSPIRE:

Spusťte aplikaci Národní geoportál INSPIRE  → mapy

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

V pravém panelu dole vyberte „Mapové kompozice“, v horní části panelu zatrhněte „INSPIRE“ a v adresáři „II.4 Geologie“ vyberte položku „Geomorfologická mapa ČR“. Zadejte pak „Přidat do mapy“ (Obr. 6).

Národní geoportál INSPIRE - vyhledání geomorfologické mapy ČR

Vyhledejte okolí vaší lokality. Vlevo nahoře v mapě stiskněte   a myší klikněte na mapu v místě vaší lokality. Vpravo se rozrolují informace o geomorfologickém zařazení lokality (Obr. 7). Do 3. kapitoly seminární práce zapište geomorfologické zařazení od subprovincie do podcelku (viz příklad níž).

Geomorfologická mapa ČR – Geomorfologické zařazení lokality

Příklad:

Z hlediska geomorfologického členění lokalita spadá do:

Subprovicie		Česko-moravská soustava;

Oblasti			Brněnská vrchovina;

Celku			Bobravská vrchovina;

Podcelku		Řečkovicko-kuřimský prolom.

Kapitola 4	   Vyhledávání v rastrové geologické mapě ČR 1 : 50 000

Spusťte webovou aplikaci České geologické služby – Geologická mapa 1:50 000: ČGS  → (Mapy → Mapy-on line →) Mapové aplikace → Geologie → Geovědní mapy 1:50 000: http://mapy.geology.cz/geocr_50/

Vyhledejte v mapě okolí vaší lokality, přibližte do zoom level 6/8 až 7/8 (údaj lze přečíst vlevo dole na mapě).

V panelu vlevo vypněte všechny mapy a zaklikněte pouze rastrovou geologickou mapu 1 : 50 000 (lze snížit i její průhlednost) – viz Obr. 8.

Výřez mapy vložte jako přílohu kapitoly 4. V mapě označte pozici vaší lokality, např. značkou (viz Obr. 9).

Vyhledávání v geovědních mapách 1 : 50 000 – rastrová geologická mapa

Příloha ke kapitole 4 – Výřez z geologické mapy 1:50 000 s označením lokality

Legenda mapy: V geologické mapě lze číst pouze za pomocí legendy ke konkrétnímu  mapovému listu. Např. oblast brněnské aglomerace leží na 4 mapových listech a do práce je třeba přiložit správnou legendu.

Vedle zelené značky v mapě „Výběr prvku bodem“  je bílé pole, ve kterém je potřeba vybrat „Rastrové mapy“.

Klikněte na lokalitu ve své rastrové mapě. V mapě se vykreslí obdélník, který zobrazuje pozici mapového listu, do kterého spadá vaše lokalita.

Vlevo vyberte „Odkazy“ a klikněte na „Legenda geologické mapy na listu …“ (viz Obr. 10).

Vyhledání legendy k příslušnému mapovému listu geologické mapy s ukázkou listokladu map

V novém internetovém okně se zobrazí legenda listu. Legendu v co nejlepší kvalitě vložte jako další přílohu do práce (viz Obr. 11).

Příloha kapitoly 4 - Legenda k příslušnému mapovému listu (zde k listu 2432 Brno)

Tisknout lze přes ikonu tiskárny v pravém horním rohu geologické mapy  nebo pomocí funkcí PrintScreen či Výstřižek.

Kapitola 6	   Průzkumná díla

Kapitolu zpracujte podle konkrétních pokynů vyučujícího.

Kapitola 7	   Vyhledávání v mapě svahových nestabilit (sesuvů)

Spusťte aplikaci ČGS – Svahové nestability: ČGS → (Mapy → Mapy-on line →) Mapové aplikace → Inženýrská geologie → Svahové nestability:

http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Vyhledejte v mapě okolí vaší lokality, přibližte na zoom level 7/12 (údaj lze přečíst vlevo dole na mapě). Na mapě se zobrazí aktivní a dočasně uklidněné sesuvy v okolí lokality. Opět lze změnit průhlednost zobrazovaných svahových nestabilit. Vyhledané údaje zhodnoťte v 7. kapitole věnované geodynamickým jevům (viz Obr. 12).

Vyhledávání v mapě svahových nestabilit

Legendu k mapě lze otevřít kliknutím na symbol  vlevo nahoře.

Výřez mapy vložte jako přílohu práce (viz Obr. 13).

Příloha kapitoly 7 - Výřez z mapy svahových nestabilit

# Footnotes

Norma ČSN 73 1001 je v současnosti neplatná, nicméně jí doporučované parametry zemin jsou v ČR dlouhodobě používány ve stavební praxi a lze je použít pro potřeby seminární práce jako vlastnosti ověřené místní zkušeností.

Únosnost v základové spáře (tj. na rozhraní základu stavby a horninového prostředí v jeho podloží) musí být větší než kontaktní (tlakové) napětí v základové spáře, které je vyvozené tíhou a zatížením stavební konstrukcí.

Deformační modul je parametrem úměrnosti mezi tlakem a výslednou deformací stlačovaného materiálu. Z deformačního modulu přetvárnosti zemin v podloží základu se počítá velikost sedání stavby. Platí zde nepřímá úměra - čím nižší je modul přetvárnosti, tím více se horninové prostředí pod tlakem deformuje. Měkký jíl se může stlačovat např. 100x více než ulehlý štěrk.

Je třeba, aby byly zobrazeny vrstvy „Geomorfologické členění ČR“ (systém, … podcelky) a „Topografické mapy ČÚZK“.